ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μειωτής πίεσης φυσικού αερίου άμεσης δράσης-ελατηρίου, με ενσωματωμένη ασφαλιστική βαλβίδα (SAV) έναντι υπερπίεσης (0,040 – 4,5 bar) και ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης (SBV). Θα έχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης εξόδου  από 0,020 – 4 bar, ανεξάρτητα από τη μεταβολή της πίεσης εισόδου και της παροχής καθώς επίσης και ενσωματωμένης ασφαλιστικής βαλβίδας έναντι υποπίεσης ως εναλλακτική επιλογή 10 – 400 mbar (option).

Η μέγιστη πίεση εισόδου θα είναι 8 bar και θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20ο έως 60º Κελσίου. Το σώμα θα είναι από σφυρήλατο χυτοσίδηρο (ductile iron).

Θα έχει διάφραγμα ασφαλείας και εναλλακτικά θα υπάρχει  η δυνατότητα μείωσης του θορύβου.

Η παροχή του εξαρτάται από το συντελεστή παροχής Κg (m3/h) ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι και 4200 m3/h.

Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN EN334 και DIN3381 και θα έχει αριθμό καταχώρησης από DIN-DVGW (test mark).

Ενδεικτικός τύπος: 361 του οίκου RMG