ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ (ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Αεροεξαγωγός εισαγωγής και εξαγωγής αέρα (διπλής ενέργειας) παλινδρομικού τύπου, ο οποίος δύναται να απελευθερώσει τον αέρα των σωληνώσεων κατά την πλήρωση και την λειτουργία του δικτύου και να εισάγει αέρα κατά την εκκένωση του δικτύου.

Αποτελείται από :

- Κορμός από χυτοσίδηρο GGG 40 DIN 1693 για διατομές Φ 50, Φ 80, Φ 100, Φ 150 και Φ 200

- Πλωτήρας από πολυαμίδιο

- Μεμβράνη στεγανότητας από σιλικόνη

- Δακτύλιος στεγανότητας από EPDM

- Άξονας από Ανοξείδωτο χάλυβα Χ20Cr13 DIN 1.4021

- Σύνδεση στο δίκτυο με φλάντζες κατά ISO 7005-1/20 ISO 2531, DIN 2501/28604 έως 28607, BS 4504/1772 NFE K29-103 UNI 2277-67, UNI 2278-67 και βιδωτοί

Ενδεικτικός τύπος: ΑS-A-200/200Β του οίκου ΓΕΜΑΚ