ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΤΜΟΥ

Τα θερμοστατικά εξαεριστικά του δικτύου ατμού θα είναι τύπου εξισορρόπησης πίεσης και  θα έχουν σώμα γωνιακό ορειχάλκινο θα είναι δε σχεδιασμένα για μέγιστη πίεση λειτουργίας

13 barg / 21 barg  και ονομαστική πίεση PN16 / PN25. Θα φέρουν ανοξείδωτη κάψουλα με περιεχόμενο ειδικό υγρό, κατάλληλη για την αποβολή του αέρα από το δίκτυο. Θα έχουν επίσης ενσωματωμένο ανοξείδωτο επίπεδο φίλτρο. Τα εξαεριστικά θα μπορούν να συντηρούνται με αντικατάσταση των εσωτερικών μερών. Oι συνδέσεις θα είναι βιδωτές (BSP).

Ενδεικτικός τύπος: AV13 / AV21 του οίκου SPIRAX SARCO