ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ (ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ) NBR

Ελαστικά διαστολικά (αντικραδασμικά) μονής φούσκας, με φλάντζες, κατάλληλα για αντιμετώπιση γωνιακών και γραμμικών μετακινήσεων σε όλα τα επίπεδα.

Το κεντρικό τμήμα τους θα είναι κατασκευασμένο από νιτρίλιο (NBR), ανθεκτικό στην τριβή, με ενίσχυση ινών  PA και εξωτερική επικάλυψη από χλωροπρένιο (CR).

Οι φλάντζες θα είναι χαλύβδινες, γαλβανισμένες, και η διάτρησή τους θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN1092-1 PN10 και PN16.

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας τους θα είναι 16bar, και θα είναι κατάλληλα για απόλυτο κενό με τη χρήση κατάλληλου εσωτερικού δακτυλίου.

Το ελεύθερο μήκος τους, για διστάσεις μέχρι DN300, θα είναι 130mm.

Το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας θα είναι από -20oC έως 90oC, και για περιορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι 100oC.

Θα είναι κατάλληλα για χρήση με προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, μείγμα αιθανόλης καυσίμου π.χ. Ε 85 και καύσιμα με περιεκτικότητα αρωματικών υδρογονανθράκων έως και 50%, αέριο πόλης και φυσικό αέριο, εκτός από το υγραέριο.

Ta ελαστικά διαστολικά θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/36/EU Κατηγορία I / Module E 1 για διαστάσεις DN25 έως DN50, και Κατηγορία II / Module E 1 για διαστάσεις DN65 έως DN125.

Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής τους θα είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Ενδεικτικός τύπος: ERV-R του οίκου ELAFLEX Γερμανίας