ΦΙΛΤΡΟ ΑΤΜΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΒΙΔΩΤΟ

Το φίλτρο θα είναι τύπου Υ, διατομής ίσης με την διατομή της σωλήνωσης όπου τοποθετείται, με καπάκι καθαρισμού και αντικατάστασης του ηθμού, χωρίς την αφαίρεση του φίλτρου από στην σωλήνωση.

Το σώμα του φίλτρου θα έχει άκρα με θηλυκό σπείρωμα BSP. Το σώμα και το καπάκι θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο GGG40 DIN1693, κλάσης πίεσης ΡΝ25 και ο ηθμός (σίτα) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L με τρύπες 0,8mm.

Η στεγανοποίηση μεταξύ σώματος και καπακιού θα επιτυγχάνεται με παρέμβυσμα από ενισχυμένο φυλλοειδή γραφίτη.

Κλάση πίεσης 		: 	ΡΝ16

Τιμές συντελεστή Kv	:

Διάσταση	½“		¾“		1”		1 ¼”		1 ½” 	2”

Kv	3,6		11		15,5		26		41		68

Ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001 και τα φίλτρα θα είναι σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία PED/97/23/CE.

Ενδεικτικός τύπος: FIG.12 του οίκου Spirax Sarco