ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΠΛΩΤΗΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

Οι ατμοπαγίδες τύπου πλωτήρα θα έχουν χυτοσιδηρό σώμα και ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη. Ο πλωτήρας θα είναι ειδικά ενισχυμένος και εγγυημένος για 5 χρόνια ως προς την  αντοχή σε υδραυλικά πλήγματα. Θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματο θερμοστατικό στοιχείο εξισορρόπησης πίεσης για την απομάκρυνση του αέρα από το δίκτυο, που θα επενεργεί σε ξεχωριστή βαλβίδα και όχι στην κύρια βαλβίδα της ατμοπαγίδας. Oι συνδέσεις θα είναι φλαντζωτές κατά DIN PN16, και θα είναι κατάλληλες για οριζόντια / κατακόρυφη σωλήνωση. Τα τεχνικά στοιχεία της ατμοπαγίδας θα δίνονται σύμφωνα με το ISO6552. Η διαστασιολόγηση για διεργασίες θέρμανσης ελεγχόμενες από αυτόματη βαλβίδα θα γίνεται με συντελεστή ασφαλείας 3. (Ικανότητα παροχής= 3x κανονική παροχή συμπυκνώματος για τη διαθέσιμη Διαφορική Πίεση). Η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 6553 :1980 / EN 26553 : 1991, πάνω σε μεταλλική ταμπέλα σταθερά στερεωμένη στο σώμα της ατμοπαγίδας.

Ενδεικτικός τύπος: FT43 , FT57 του οίκου SPIRAX SARCO