Εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και παροχής κρύου και ζεστού νερού

Για τη μεταφορά κρύου και ζεστού νερού υπό πίεση, σε υδραυλικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού, θα χρησιμοποιηθούν πολυστρωματικοί σωλήνες PE-Xb/AL/PE-Xb και εξαρτήματα πρεσαριστής ή μηχανικής σύσφιγξης, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

### ΣΩΛΗΝΕΣ

### Σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 21003 – 2011-08 και θα ικανοποιούν τα πρότυπα DVGW W 542 - 2009-08 και SKZ HR 3.12 – 2010-10

### Χαρακτηριστικά εργασίας

| Θερμοκρασία εργασίας | 0-95° C |
| --- | --- |
| Μέγιστη πίεση εργασίας | 10 bar |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας | με το χέρι: Ø του σωλήνα x 5 με κουρμπαδόρο: Ø του σωλήνα x 3,5 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής | 0,026 mm/m°C |
| Θερμική αγωγιμότητα | 0,43 W/m°K |
| Αντοχή στην φωτιά σύμφωνα με EN 13501-1 | Class E |

## Διαστάσεις και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά

| Διαστάσεις σωλήνα σε mm | 14x2 | 16x2 | 18x2 | 20x2 | 26x3 | 32x3 | 40x3,5 | 50x4 | 63x4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερική Ø σωλήνα σε mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 33 | 42 | 54 |

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα εξαρτήματα πρεσαριστής σύσφιγξης θα είναι ορειχάλκινα με ανοξείδωτο κυλινδρικό χιτώνιο σύσφιγξης.

Τα εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης θα είναι κατασκευασμένα από επινικελωμένο ορείχαλκο.

Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι θα είναι από EPDM.

### ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τόσο οι σωλήνες όσο και τα εξαρτήματα πρέπει να πιστοποιημένα από DVGW, όσον αφορά την καταλληλότητά τους για πόσιμο νερό και ο κατασκευαστής τους να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.