ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ

Οι θερμοδυναμικές ατμοπαγίδες θα έχουν σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα είναι σχεδιασμένες για μέγιστη πίεση λειτουργίας 32 barg και ονομαστική πίεση PN40. Θα έχουν ενσωματωμένο ανοξείδωτο φίλτρο τύπου Υ. Οι ατμοπαγίδες θα μπορούν να συντηρούνται με αντικατάσταση των εσωτερικών μερών. Oι συνδέσεις θα είναι βιδωτές (BSP). Τα τεχνικά στοιχεία της ατμοπαγίδας θα δίνονται σύμφωνα με το ISO6552. Η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 6553 :1980 / EN 26553 : 1991, πάνω σε μεταλλική ταμπέλα σταθερά στερεωμένη στο σώμα της ατμοπαγίδας.

Ενδεικτικός τύπος: TD32F του οίκου SPIRAX SARCO