ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ

Οι θερμοδυναμικές ατμοπαγίδες θα έχουν σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα και θα είναι σχεδιασμένες για μέγιστη πίεση λειτουργίας 42 barg και ονομαστική πίεση PN63. Θα φέρουν ανοξείδωτο δίσκο με ειδική κατασκευή για την απομάκρυνση του αέρα από το δίκτυο (anti air binding disc). Θα έχουν επίσης ενσωματωμένο ανοξείδωτο φίλτρο τύπου Υ. Οι ατμοπαγίδες θα μπορούν να συντηρούνται με αντικατάσταση των εσωτερικών μερών. Oι συνδέσεις θα είναι βιδωτές (BSP). Τα τεχνικά στοιχεία της ατμοπαγίδας θα δίνονται σύμφωνα με το ISO6552. Η σήμανσή τους θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 6553 :1980 / EN 26553 : 1991, πάνω σε μεταλλική ταμπέλα σταθερά στερεωμένη στο σώμα της ατμοπαγίδας.

Ενδεικτικός τύπος: TD42HA / TD42LA του οίκου SPIRAX SARCO