ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ

Δικλείδες τύπου πεταλούδας, wafer type ΡΝ10, μήκους σύμφωνα με EN 558-1 σειρά 20, με διμερές σώμα από κράμα αλουμινίου 3.2381, δίσκο ανοξείδωτο CF8M (1.4408) με επικάλυψη πολυουρεθάνης (GMX) και ανταλλάξιμο χιτώνιο από πολυουρεθάνη (GMX) ανθεκτικό σε διαβρωτικά μέσα όπως σκόνη,τσιμέντο,τέφρα καπνού, άμμος . Η σχεδίαση του σώματος και του χιτωνίου θα εξασφαλίζει, με ειδικές εγκοπές στο κέντρο και πλευρικά, την σταθερή θέση του χιτωνίου στο σώμα.Οι δικλείδες θα έχουν άξονα ανοξείδωτο AISI 304 αποτελούμενο από δύο μέρη. Το άνω μέρος του άξονα θα εδράζεται σε δύο ορειχάκλινα έδρανα και για την στεγανοποίησή του θα υπάρχουν δύο στεγανωτικοί δακτύλιοι (o-rings). Για την ασφάλιση του άξονα έναντι τυχαίας εξαγωγής του, κατά την διάρκεια τυχόν αφαίρεσης του ενεργοποιητή, θα υπάρχει κοχλίας ασφαλείας, που θα εισέρχεται σε ειδική σχισμή του άξονα. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 6 bar και η θερμοκρασία από -10οC έως 90οC ανάλογα με το μέσο και την πίεση

Το σώμα των δικλείδων πρέπει να έχει ενσωματωμένες 4 οπές οδηγούς για το κεντράρισμα των δικλείδων μεταξύ φλαντζών σύμφωνα με το πρότυπο EN1092 PN6/10/16.

Ο χειρισμός των δικλείδων θα γίνεται με χειρολαβή που κουμπώνει ανά 6ο (15 θέσεις) ή με μειωτήρα μόνιμης λίπανσης με βολάν, ανάλογα με την επιλογή της υπηρεσίας.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα μελοντικής αυτοματοποίησης των δικλείδων, οι διαστάσεις προσαρμογής ενεργοποιητή (τετράγωνο άνω μέρος άξονα και φλαντζα ενεργοποιητή) θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ5211, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| DN | καρέ | Φλάντζα |
| --- | --- | --- |
| 80-125 | 12mm | F07 |
| 150-200 | 16mm | F07 |
| 250-300 | 24mm | F10 |

Η απαιτούμενη ροπή ανά διάσταση για την επιλογή του πνευματικού ή του ηλεκτρικού ενεργοποιητή θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

| DN | Απαιτούμενη ρόπη σε Nm για 6 bar |
| --- | --- |
| 80 | 25 |
| 100 | 43 |
| 125 | 73 |
| 150 | 145 |
| 200 | 260 |
| 250 | 367 |
| 300 | 667 |

Οι δικλείδες θα είναι απόλυτα στεγανές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12266 (leakage rate A)

Οι δικλείδες πρέπει να προέρχονται από κατασκευαστή χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι σύμφωνες με την Κοινοτική Οδηγία PED 2014/68/EU Modul D και ο τύπος τους να είναι εγκεκριμένος από διεθνώς ανεγνωρισμένο οργανισμό.

Ο κατασκευαστής των δικλείδων πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ISO 9001:2015.

Ενδεικτικός τύπος: Z011-Κ1 με GMX του οίκου EBRO